## Slide 1
智能水电施工注意事项
智能开关
1、所有开关底盒预留零线。
2、开关底盒在同一水平线，老底盒最好全部更换，建议用到5公分或以上底盒(智能开关底座较大较厚)，并排开关请选择联排底盒，确保后期安装开关在统一水平线，确保安装效果美观。
3、同一开关底盒内灯路控制线控制在三路以内，禁止不同类型灯具用同一控制线（例如：筒灯和灯带同一控制线控制）。
4、取消传统双联线三联线布线，双控底盒留零火线即可。
5、护墙板后面也需要开关底盒，且所有开关底盒要保持完整，不要变形。
6、如需要Pad做中控面板，需现场跟师傅对接点位(底盒内预留
电源)大屏需要单独位置放置，不要与开关并排，且大屏能且只能接两路控制线，小屏能且只能接三路，且控制线灯具为非智能灯具。
二、智能窗帘
智能窗帘电源需预留在窗帘盒下方40-45公分处，需要5孔插座.
三、背景音乐
1、根据现场、图纸确认的喇叭位置及数量，从每个喇叭位置拉一根音箱线到音乐主机底盒内。
2、背景音乐主机底盒需现场点位，底盒需预留零火线以及各个音
响线。
3、蓝牙音响需要在主音箱位置预留电源，副音响到主音响需要用专用音箱线连接。
四、全屋网络覆盖
1、优先选择六类以及超六类网线。
2、将网线从每个房间拉倒弱电箱(无阻挡位置如:床尾、书桌下
方、客厅边缘)
3、对线缆和接口进行清晰标识，便于后期维护。具体位置根据现
场情况具体对接。
五、智能传感器设备、安防设备
根据设备现场对接实施定位预留零火线。
六、智能灯具
1、顶部分线盒预留需偏移灯光点位10厘米，预防后期因深度问
题影响安装灯具。
2、灯带信号线用3芯0.25线材，需统一预留在检修口(现场定位)
木工施工注意事项
智能射灯
1、根据灯光点位图纸定位开孔(开孔尺寸木工交底现场对接)
2、根据实际情况确认吊顶完成面高度，符合射灯安装条件。
3、灯孔内需无异物阻挡，如灯线离孔位过远需请木工师傅帮忙拉
到孔位附近。
二、智能灯带
1、型材选择:根据吊顶情况现场与木工师傅对接使用型材。
2、灯带信号线需预留在型材(线槽)之内且线材能随意抽动方便
后期隐藏。
3、灯带槽需要刷白处理。
三、智能磁吸轨道灯
1、轨道型材厚度3.0，尽可能避免吊顶施工中出现挤压导致型材变形。
2、需把灯线穿入磁吸轨道，方便后期测试验收
四、智能花灯(特殊灯具)
1、根据现场定位情况需要木工定位加固。
2、根据异形灯具尺寸现场确认尺寸开孔。
五、智能窗帘
1、窗帘盒必须有木工板打底(没有木工板后期安装会导致墙体开裂
运行时噪音过大)
2、窗帘盒预留尺寸 直轨:单轨 15公分 双轨 25公分
弯轨:单轨 15公分 双轨 30公分
漆工施工注意事项
底盒附近墙体保证同一水平面，避免后期安装开关出现不平整。
施工前需用美工纸带保护灯具型材(灯带型材、磁吸轨道型材)
避免腻子粉、油漆进入型材影响后期使用。
定制家具注意事项
备注：
如需定制家具灯光介入全屋智能需在水电交接时进行交底。
智能开关、智能插座开孔需开标准86方孔(智能设备底座较大)
项目验收情况：
水电
开工日期:
验收日期:
验收是否合格:口合格口不合格
验收问题:
二次验收日期:
木工
开工日期:
验收日期:
验收是否合格:口合格口不合格
验收问题:
二次验收日期:
项目负责人： 联系电话：
销售代表： 联系电话：
技术工程师： 联系电话：
项目笔记：
图纸悬挂区域
云米全屋智能项目管理